|  | ÉQUILIBRE D’UN SOLIDE EN ROTATION AUTOUR D’UN AXE FIXE | Matière : Physique Chimie Niveau : Tronc Commun |
| --- | --- | --- |
| Moment d’une force: ÉTUDE EXPÉRIMENTALE : Montages expérimentaux Montage n°1 : A l’aide du dynamomètre, On mesure le poids de la barre. P1 = … 0,3 N ou 0,4 N … Montage n°2 : Réaliser le montage ci-contre , Le système doit être en équilibre (immobile). Noter les valeurs des distances OG = ………. et OA = ………. À l’aide d’un rapporteur, noter les valeurs des angles : ( = ….. et ( = ……. Déterminer la valeur P du poids du sytème : On note P1 la valeur du poids de la barre et P2 celle du poids du solide P = P1 + P2 P = 1,3 N ou 1,4 N…. Noter la valeur F de la force exercée par le dynamomètre : F = …………. N Bilan des forces Action de la terre sur le système {Barre ; Solide} : Action du dynamomètre {D} sur le système {Barre ; Solide} : Action de l’axe de rotation sur le système {Barre ; Solide} : Représentons de manière qualitative, les forces qui agissent sur le système {Barre ; Solide}. La direction de est obtenue de telle manière que les directions des trois forces soient concourantes (une des conditions d'équilibre d’un solide en translation soumis à trois forces). Mesures expérimentales Chaque binôme ayant noté ses mesures regroupons les valeurs dans un tableau : Binôme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OG (cm) 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 18 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 P (N) 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 ( (°) 120 102 115 112 116 80 99 90 90 105 120 65 OA (cm) 35 27,5 30 30 27,5 36 22,5 22,5 35 35 32,5 25 F (N) 0,8 0,9 0,8 1,1 0,9 0,7 1,1 1,3 1 0,8 0,7 1 ( (°) 140 78 120 40 65 120 82 58 45 125 62 115 Interprétation des mesures L’objectif est de déterminer une quantité qui reste constante dans chaque cas. Les élèves font plusieurs tentatives afin de trouver une relation entre OG; P; (; OA ; F et (. Deux binômes ( 7 et 5) qui ont travaillé sur leurs propres mesures, on fait remarquer que les produits OG ( P et OA ( F sont égaux. Comparons les produits OG ( P et OA ( F dans chaque cas et déterminons l’écart ( entre ces deux valeurs : Binôme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OG ( P 22,75 24,50 22,75 22,75 24,50 21,60 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 OA ( F 28,00 24,75 24,00 33 24,75 25,20 24,75 29,25 35 28 22,75 25,00 ( 5,25 0,25 1,25 10,25 0,25 3,60 0,25 4,75 10,50 3,50 1,75 0,50 On constate que le produit est constant (( faible) dans certains cas (2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 et 12) ; alors que pour d’autre il avoisine les 45 % de la mesure. Donc, on ne peut admettre cela comme une loi. Représentons les forces dans le cas 7 cité ci-dessus : Donc la relation : F ( OA = P ( OG N’est valable que dans les cas particuliers où ; mais dans les autres cas : F ( OA ( P ( OG Reprenons le cas 1: représentons les forces qui sont capables de faire tourner la barre OA autour de l’axe de rotation O, c’est à dire et . On voit, intuitivement, que n’intervient pas dans la rotation de la barre ; on verra pourquoi par la suite. Représentons la projection orthogonale d2 et d1 de l’axe O sur les directions des forces et respectivement. En utilisant la trigonométrie dans un triangle rectangle, on obtient : Définition : À partir des mesures expérimentales précédentes, on peut définir une grandeur physique, qui reste invariante dans certaines conditions. Soit une tige OB mobile autour de l’axe O, soumise à une force au point M. Le moment de la force par rapport à O, noté s’écrit : ou d étant la plus courte distance entre de O par rapport à la direction de Unité du moment d’une force : le newton.mètre (N.m) Le moment d’une force par rapport à un axe, peut être définie comme la capacité d’une force à faire tourner le solide autour de l’axe, dans un sens ou dans l’autre, plus ou moins vite. THÉORÈME DES MOMENTS Soit un solide assujetti à tourner autour d’un axe (, passant par O. Le solide est en équilibre autour de O, si la somme des moments des forces qui le font tourner dans un sens est égale à la somme des moments des forces qui le font tourner dans l’autre sens. Dans l’exemple considéré (voir figure), on considére que la barre est soumise à cinq forces ; en comptant l’action de l’axe de rotation sur la barre. ( Sinon on choisit un sens positif de rotation, et le théorème des moments devient : Le solide en rotation autour d’un axe est en équilibre si la somme algébrique des moments des forces est nulle. COUPLE DE FORCES Soit un solide {S} mobile autour d’un axe O, soumis à un couple de forces Un couple de forces est constitué de deux forces de directions parallèles (distantes de d), de même valeur F et de sens contraire. Cas 1 : (voir figure ci-contre) Déterminons le moment total , choisissons un sens de rotation positif. et or F1 = F2 donc on peut écrire : de plus d1 + d2 = d ; donc Cas 2 : les deux forces sont situées du même côté de l’axe de rotation (voir figure ci-contre). Déterminons le moment total et donc or F1 = F2 donc , de plus d1 ( d2 = d en conclusion : |

# Text boxes

مسار النقطة A

مسار النقطة B

Barre à trous

Dynamomètre

Montage n° 1

#### G

#### A

O

Dynamomètre

Axe aimanté

Solide de 1 N

(

(

Montage n° 2

#### G

#### A

O

(

(

P

F

C

F

P

(

(

O

G

A

d2

d1

F

B

O

M

(

d

F2

F1

d1

d2

d

O

{S}

+

F2

F1

d1

d2

d

O

{S}

+