Dipôle résistif, association de résistances

# I) Caractéristique d’une résistance :

- Une résistance ou conducteur ohmique :

- Est un dipôle passif.

- Est symétrique

- Est un récepteur, on utilise la convention récepteur, I et U > 0  sont de sens contraire

- On note la résistance R :

- Caractéristique tension / courant U(i) ou I(u) :

| U en V | 0 | 0.98 | 1.5 | 2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I en mA | 0 | 9.8 | 15 | 21 | 25 | 30 | 34 | 40 |

  - (

Dans le cas de ( :

Le coefficient directeur de la droite représente une caractéristique du conducteur ohmique: la résistance R en ohm (Ω).

Dans le cas de ( :

Le coefficient directeur de la droite représente une caractéristique du conducteur ohmique: la conductance G: en Siemens (S)

# II) Association de résistances

## .1) Association en série

définition:

Des dipôles sont en série lorsqu'ils sont traversés par la même intensité de courant.

UAB = U1 + U2

Req(I = R1 ( I + R1 ( I

## .2) Association en dérivation

Définition:

Des dipôles sont en dérivation lorsqu'ils sont soumis à la même tension

I = I1 + I2

U = R ( I          ;        I = G ( U

Geq ( UAB = G1 ( U1 + G2 ( U2

U1 = U2 = UAB.

Donc

d’où :

Exercice d’application :

On donne R1 = R2 = 0,8Ω ; R3 = 2Ω ; R4 = R5 = 3 Ω

Donner les différentes associations qui existent entre ces résistances.

# Text boxes

I

U

U

I

Intensité du courant

Tension électrique

résistance

Tension électrique

Intensité du courant

Conductance (S)