|  | Caractéristiques de quelques dipôles passifs | Niveau : Tronc Commun Professeur : DELAHI Mohamed |
| --- | --- | --- |
| Qu’est ce qu’un dipôle passif Définition : Un dipôle passif D ne peut pas fournir d’énergie. Un dipôle passif respecte la convention récepteur. Exemples de dipôles passifs : D4 D3 D2 D1 Di Thermistance CTN et CTP L.D.R "Résistance photoélectrique" V.D.R ou Varistance Résistance conducteur ohmique Nom Symbole D8 D7 D6 D5 Di Diode Zener Diode électroluminescente Diode Lampe Nom Symbole Caractéristiques des dipôles passifs Définition : La caractéristique courant-tension (ou tension-courant) d’un dipôle est la courbe reliant les variations de la tension UAB à ses bornes en fonction de l’intensité du courant I qui le traverse IAB = f(UAB) ou UAB = g(IAB). La caractéristique d’un dipôle passif passe toujours par l’origine des axes ( ) Le rôle de la caractéristique : Grâce à la caractéristique d'un dipôle électrique on peut prévoir le comportement du dipôle sans savoir sa composition interne. Activité expérimentale de la caractéristique d'un dipôle passif : Expérience : D’abord vérifier que le dipôle étudié est des dipôles passifs. On réalise le circuit électrique ci-dessous pour chaque dipôle passif étudié et note les résultats sur un tableau (la courant passe de A vers B : IAB > 0 et UAB >0 ) On répète la même expérience mais en inversant les pôles du dipôle étudié et note les résultats sur un tableau (la courant passe de B vers AB : IBA > 0 et UBA >0 ) Montage avec diviseur de tension Montage avec générateur adaptable Tableaux de valeurs : Dipôle étudié : Résistance ou conducteur ohmique. UAB(V) 0 0.98 1.5 2 2.6 3 3.5 4.1 IAB(mA) 0 9.8 15 21 25 30 34 40 UBA(V) 0 0.98 1.5 2 2.6 3 3.6 4.0 IBA (mA) 0 9.8 15 21 25 30 34 40 Conclusion : La caractéristique du conducteur ohmique : Passe par l’origine des axes ( ) Linéaire la tension et l'intensité sont proportionnelle. Symétrique le comportement du dipôle est indépendant du sens du courant. Dipôle étudié : Varistance ou V.D.R." Voltage Dependant Resistor" UAB (V) 0 0.5 1 1.5 1.7 2 2.3 2.5 IAB(mA) 0 138 178 220 210 230 240 260 UBA(V) 0 0.5 1 1.5 1.7 2 2.31 IBA(mA) 0 138 178 220 210 230 240 Conclusion : La caractéristique de la Varistance ou V.D.R : Passe par l’origine des axes ( ) non Linéaire la tension et l'intensité ne sont pas proportionnelle. Symétrique le comportement du dipôle est indépendant du sens du courant. Dipôle étudié : Résistance photoélectrique ou L.D.R (Light Dépendant Resistor) Conclusion : La caractéristique de la Résistance photoélectrique ou L.D.R : Passe par l’origine des axes ( ) Linéaire la tension et l'intensité sont proportionnelle. Symétrique le comportement du dipôle est indépendant du sens du courant. Dipôle étudié : Thermistance CTN La thermistance est une résistance électrique qui varie en fonction de la température. Conclusion : La caractéristique de la Thermistance : Passe par l’origine des axes ( ) Linéaire la tension et l'intensité sont proportionnelle. Symétrique le comportement du dipôle est indépendant du sens du courant. Il y à 2 types de thermistance : la Thermistance C.T.N "la plus utilisé" : la résistance augmente lorsque la température diminue. la Thermistance C.T.P: la résistance augmente lorsque la température augmente. Dipôle étudié : Lampe incandescente UAB (V) 0 0.25 0.70 1 1.8 3 3.8 4.9 IAB(A) 0 0.04 0.08 0.1 0.14 0.18 0.2 0.22 UBA(V) 0 0.25 0.70 1 1.8 3 3.8 4.9 IBA(A) 0 0.04 0.08 0.1 0.14 0.18 0.2 0.21 Dipôle étudié : Diode à semi-conducteur au germanium ou au silicium. Le premier dispositif capable de laisser passer le courant électrique dans un sens, tout en le bloquant dans l'autre, fut découvert en 1874 par Karl Ferdinand Braun. UAB (V) 0 0.2 0.4 0.6 0.7 1 1.2 IAB(mA) 0 0 0 0 3.5 20 42 UBA(V) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 IBA(mA) 0 0 0 0 0 0 0 Conclusion : La caractéristique de la Diode : Passe par l’origine des axes () Non Linéaire la tension et l'intensité ne sont pas proportionnelle. Non Symétrique le comportement du dipôle dépendant du sens du courant. Chaque diode est caractérisée par la tension seuil US exemple 0,3 V pour les diodes au germanium et 0,7 V pour les diodes au silicium. Dans le sens bloqué : Diode bloquée Dans le sens passant : Diode bloquée Diode passante Exercice : Dans le circuit ci-dessous, le générateur est lié en série avec une diode dont la caractéristique est donnée par la figure N°1 et un conducteur ohmique de résistance R. on donne UPN = 1,5 V Donner l'expression de I l'intensité du courant électrique en fonction de UPN , R et UBN. on donne I = 25 mA : 2-1/ Donner la tension sous la quelle fonctionne la diode. 2-2/ Calculer R la résistance du conducteur ohmique Réponse : .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Dipôle étudié : Diode Zener. Contrairement à une diode conventionnelle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens, le sens direct, les diodes Zener sont conçues de façon à laisser également passer le courant dans le sens inverse, mais ceci uniquement si la tension à ses bornes est plus élevée que le seuil UZ (tension Zener).. UAB (V) 0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 IAB(mA) 0 0 0 0 0 0 50 UBA(V) 0 1 3 4 6 6.2 IBA(mA) 0 0 0 0 40 80 Conclusion : La caractéristique de la Diode Zener : Passe par l’origine des axes () Non Linéaire la tension et l'intensité ne sont pas proportionnelle. Non Symétrique le comportement du dipôle dépendant du sens du courant. Chaque diode Zener est caractérisée par la tension seuil US et la tension Zener UZ ( UZ > US ). Dans le sens bloqué : Diode bloquée Diode passante Dans le sens passant : Diode bloquée Diode passante |

# Text boxes

IAB(mA)

IBA(mA)

UAB(V)

UBA(V)

Fort Éclairage

R = 500 (

Éclairage moyen

R = 5 k(

Faible éclairage

R = 25 k(

Conclusion :

La caractéristique de la lampe:

- Passe par l’origine des axes ()

- Non Linéaire  la tension et l'intensité sont proportionnelle.

- Symétrique  le comportement du dipôle est indépendant du sens du courant.