La Puissance électrique                       prof :kassimourad@gmail.com

Collège :Abderrahim bouabid ouarzazate

I- notion de puissance électrique

a- Activité :

On  branche successivement deux lampes différentes L1 et L2, portant respectivement les indications

(12V -6W) et (12V  - 3W) avec un même générateur  de tension 12V.

b- Observation et interprétation:

La lampe L1 qui porte l’indication 6W brille plus que la lampe L2 qui porte l’indication 3W.

On dit que la puissance de la lampe L1 est supérieure à la puissance de la lampe L2   6W > 3W.

c-Conclusion :

La puissance électrique, notée P représente la performance (efficacité) d’un appareil électrique en

( éclairage chauffage …).

L’unité internationale de la puissance est le watt de symbole W.

On utilise aussi les unités:

Le milliwatt : 1 mW=0.001W=10-3W

le kilowatt (kW): 1 kW = 1000 W=103W

le mégawatt (MW): 1 MW = 1 000 000 W =106W

le gigawatt (GW): 1 GW = 1 000 000 000 W=109W

II- La puissance électrique consommée par un appariel électrique :

1- puissance électrique consommé par un appareil dans le courant continu

a- activité : Nous réalisons le circuit électrique suivant en utilisant la lampe L1 (12V – 24W), puis nous mesurons l'intensité du courant qui  traverse  la lampe et la tension entre ses deux bornes et on compare le produit U x I à la puissance électrique marquée sur la lampe

b- activité :

On  observe que le produit  U × I est  presque égale à la puissance P enregistrée sur la lampe.

c- conclusion :

La puissance électrique P consommée par un appareil électrique est égale au produit de la tension U appliquée entre ses bornes et l'intensité I du courant qui le traverse, se calcule par la relation

suivante:

P = U x I         avec P en (W),  U en (V)  et I  en (A)

Remarque : cette relation reste valable en courant alternatif pour les appareils du chauffage composés uniquement de résistances ; qui transforment l’énergie électrique en énergie thermique  (lampes, fer à repasser, fours électriques, le chauffe-eau …..)
  Dans ce cas la relation s’écrit :        P = Ueff x Ieff                 Avec :  Ueff : tension efficace  en volt V

Ieff : intensité efficace en ampère A

2. La puissance électrique consommée dans l'appareil de chauffage

a-Définition :

Un appareil de chauffage est un appareil composé de résistance R qui transforme l’énergie électrique en énergie thermique (chaleur)

La puissance électrique consommée par l’appareil de chauffage est     P=U x I          (1)

Et puisque l’appareil de chauffage contient une résistance électrique donc selon la loi d'Ohm U=R x I  (2)

D’après (1) et (2) on remarque que     P= R x I x I

b-conclusion : La puissance électrique consommée par l’appareil de chauffage est donnée par

la relation :

P=R x I2                              avec   :         P : la puissance en Watt (W)

R : la résistance en ohm Ω

I : intensité en Ampère (A)

III - Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique

a- Activité :

On applique à une lampe  L (6V–3W)  des différentes tensions avec un générateur de tension réglable comme indique le tableau ci-dessous :

| Tension U | Intensité I | puissance consommée UxI | Puissance nominale P | remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5V | 0.4A | 1.8W | 3W | l’éclat est faible : la lampe est Sous tension |
| 6V | 0.5A | 3W | 3W | l’éclat de la lampe est normal |
| 9V | 0.7A | 6.3W | 3W | l’éclat est fort : la lampe est Surtension |

b- conclusion :

L’éclat de la lampe est normal lorsqu’on applique une tension entre ses bornes  égale à sa tension nominale indiquée sur la lampe.

La tension nominale indiquée sur un appareil électrique est la tension qui permet l’utilisation normale de l’appareil.

La puissance nominale d’un appareil est la puissance qu’il reçoit lorsqu’il est soumis à sa tension nominale.

L’intensité nominale d’un appareil est l’intensité de courant qui  traverse  l’appareil lorsqu’il est soumis à sa tension nominale.

Remarques :

-L’intérêt de la puissance  nominale d'un appareil électrique est de choisir le fusible  approprié pour protéger l’appareil, en calculant l’intensité du courant nominale avec la relation  P=UxI  .

-Le fusible approprie est celui qui laisse passer une intensité légèrement supérieure à l'intensité nominale de l’appareil.

-La puissance totale Pt consommée par une installation (maison…) est égale à la somme des puissances des appareils  qui fonctionnent simultanément.  Pt = P1+P2+P3+…………

-La puissance totale Pt ne doit pas dépasser la puissance maximale Pmax spécifiée pour la maison par l'Agence de distribution d'électricité .ou It   ne doit pas dépasser  Imax qui est enregistrée sur le disjoncteur

avec              Pmax =U x Imax     et          Pt =U x It

-Dans le cas où Pt dépasse la puissance maximale Pmax, le disjoncteur coupe automatiquement le courant de la maison afin d’assurer la sécurité de votre installation et éviter un incendie

# Text boxes

12V

12V

L2 (12V – 3W)

L1 (12V  –6W)

L (6V – 3W)