|  | Transistor | Matière : Physique Chimie Niveau : Tronc Commun |
| --- | --- | --- |
| Définition : Le transistor, inventé le 23 décembre 1947 par l’américain John Bardeen, est un composant essentiel en électronique, grâce notamment aux technologies de fabrication qui permettent des densités d’intégration (nombre de composants par unité de surface) toujours plus importantes. Le terme transistor provient de l’anglais transfer resistor (résistance de transfert). Il permet notamment de réaliser deux grandes fonctions de l’électronique : l’amplification et la commutation de signaux (interrupteur électronique). D’autres fonctions plus complexes sont réalisées grâce à des montages à base de transistors. Présentation du transistor : Il possède 3 électrodes : B : la base C : le collecteur E : l’émetteur repéré par la flèche Remarque : Le transistor le plus utilisé est de type NPN La loi des nœuds Présentation du transistor : La loi d’additivité des tensions : Régime du fonctionnement du transistor : Structure d’une chaîne électronique : Une chaîne électronique est formée de : Dispositif électronique : Transistor. Appareil d’utilisation : Lampe ; D.E.L ; sirène d’alarme ……. Alimentation : Générateur Dispositif de commande ou capteur : C.T.N, C.T.P, L.D.R ….. Quelques circuits électroniques contenant un transistor: Détecteur de niveau d’un liquide : Détecteur de lumière ou de flamme : Détecteur d’échauffement : Exercice N°1 : Exercice N°2 : |

# Text boxes

La base

La base

L’émetteur

Le collecteur

Le collecteur

L’émetteur

Transistor type PNP

Transistor type NPN

IE = IC + IB

UBE = UBC + UCE

Appareil d’utilisation

Alimentation

Dispositif de commande ou   capteur

Dispositif électronique